## Slide 1: sergeyj@uio.no, erikaber@uio.no
IN1020 – Gruppe 23 og 25

## Slide 4: Lokalnett (LAN) og subnett
Internett er bygget opp av mange mindre nettverk
Skal du sende til noen utenfor ditt lokale nettverk finner ruteren riktig sted i nettet

## Slide 5: IP-adresse
«Unik» adresse for din maskin

## Slide 6: Subnettadresse vs. kringkastingsadresse
Subnettadresse/nettverksadresse: den første adressen i nettverket
  Identifiserer subnettet
Kringkastingsadresse: den siste adressen i nettverket
  En melding hit sendes til alle på nettet

## Slide 7: DHCP – utdelingen av IP-adresser
Ny maskin kringkaster: «Noen som kan gi meg en IP-adresse?»
DHCP-tjener kringkaster: «Yes, du kan få følgende IP-adresse: …»
Ny maskin kringkaster: «Takk, jeg tar den»
DHCP-tjener: Noterer seg IP-adressen til ‘Ny maskin’

## Slide 8: Network Address Translation (NAT)
32-bit gir 232 = 4.294.967.296, men vi har ca. 30 Milliarder maskiner tilkoblet internett
Løsningen er at ruteren sender beskjeder på internett «under samme adresse»
  Har en tabell med oversikt over oversettingen fra private adresser i LAN til offentlige adresser som kan brukes på WAN.

## Slide 9: Private IP-adresser
Reserverte adresser som er holdt av og skal kun brukes som lokale adresser
  Du vil ikke finne noen av disse på åpne internettet

## Slide 10: EKSamensoppgaver

## Slide 18: Subnettadresse vs. kringkastingsadresse
Subnettadresse/nettverksadresse: den første adressen i nettverket
  Identifiserer subnettet
Kringkastingsadresse: den siste adressen i nettverket
  En melding hit sendes til alle på nettet

## Slide 19: Finne subnettadresse fra IP og nettverksmaske
Bitvis AND-operasjon mellom IP og nettverksmaske!
134.1.98.45 = 10000110.00000001.01100010.00101101
255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000
? . ? . ? . ? = ? . ? . ? . ?

## Slide 20: Finne subnettadresse fra IP og nettverksmaske
Bitvis AND-operasjon mellom IP og nettverksmaske!
134.1.98.45 = 10000110.00000001.01100010.00101101
255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000
134.1. ? . ? = 10000110.00000001. ? . ?

## Slide 21: Finne subnettadresse fra IP og nettverksmaske
Bitvis AND-operasjon mellom IP og nettverksmaske!
134.1.98.45 = 10000110.00000001.01100010.00101101
255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000
134.1. ? . ? = 10000110.00000001.01100000.00000000

## Slide 22: Finne subnettadresse fra IP og nettverksmaske
Bitvis AND-operasjon mellom IP og nettverksmaske!
134.1.98.45 = 10000110.00000001.01100010.00101101
255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000
134.1.96.0 = 10000110.00000001.01100000.00000000

## Slide 23: Finne kringkastingsadresse med IP og nettverksmaske
Bitvis OR-operasjon mellom IP og invertert nettverksmaske
134.1.98.45 = 10000110.00000001.01100010.00101101
255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000
0.0.7.255 = 00000000.00000000.00000111.11111111

## Slide 25: Finne kringkastingsadresse med IP og nettverksmaske
Bitvis OR-operasjon mellom IP og invertert nettverksmaske
134.1.98.45 = 10000110.00000001.01100010.00101101
255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000 0.0.7.255 = 00000000.00000000.00000111.11111111
134.1. ? .255 = 10000110.00000001. ? .11111111

## Slide 26: Finne kringkastingsadresse med IP og nettverksmaske
Bitvis OR-operasjon mellom IP og invertert nettverksmaske
134.1.98.45 = 10000110.00000001.01100010.00101101
255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000 0.0.7.255 = 00000000.00000000.00000111.11111111
134.1. ? .255 = 10000110.00000001.01100111.11111111

## Slide 27: Finne kringkastingsadresse med IP og nettverksmaske
Bitvis OR-operasjon mellom IP og invertert nettverksmaske
134.1.98.45 = 10000110.00000001.01100010.00101101
255.255.248.0 = 11111111.11111111.11111000.00000000 0.0.7.255 = 00000000.00000000.00000111.11111111
134.1.103.255 = 10000110.00000001.01100111.11111111